Skriftligt prov i ANALOG ELEKTRONIK

Dataingenjörslinjen 3, Elektroingenjörslinjen 3

2005.11.02

Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling, Kursbok ”Bengt Molin”

Redovisa val av komponentvärden. Motivera lösningarna!!!

1.

a)	Dimensionera ett GE-steg med transistorn BC 547B. Stegets emittermotstånd 	skall vara oavkopplat. Dimensionera för Ic=2mA, E=20V, URE=1V frekvensområde 50-	25000 Hz. Steget belastas med RL=10k(.		3p

b)	Dimensionera de två kopplingskondensatorerna för fu=35Hz

Rg=0 (Generator resistansen)							3p

c)	Hur stor blir spänningsförstärkningen vid medelhöga frekvenseer?		2p

2.

a)	Bestäm ett värde på R2 så att förstärkaren har en fasmarginal på 30( när 	beloppet (A=1.  R1=100(							4p

b)	Hur stor blir Amplitudmarginalen Am med ovanstående värde på R2.

Värdet anges i dB.då arg((A)=-180(			4p

3.

a)	Beräkna brusspänningen på utgången i nedanstående förstärkare.

Brusbandbredden är nedåt begränsat till 100Hz och uppåt av RC-länken på utgången av OP-förstärkaren. OP-förstärkaren är av typen 5534A. Antag konstant in och en inom den givna brusbandbredden.							6p

b)	Vilken av de ingående brusbidragen i ovanstående förstärkare bidrar till mest brus?											2p

4.

Antag Operationsförstärkaren ideal.

a)	Rita upp den asymtotiska amplitudkarakteristiken för kopplingen med följande komponentvärden: R1=1k   R2=15k   C1=1uF   C2=1nF                                  6p

b)	Hur stor är spänningförstärkningen exakt i dB för f=159Hz                              2p

5.

Ture diskotek klagade på den höga nivån i mellanregistret i sina hörlurar.

Systemet har följande respons:

6 dB/oktav motsvaras av 20dB/dekad. En oktav motsvarar en fördubbling av

frekvensen

Dimensionera aktiv filterlänk som jämnar ut puckeln i mellanregistret.		8p

Några Formler:

Stabilitet

Avkopplingskondensatorn

Kopplingskondensatorn utgången

En filterlänk

Där Z1, Z2 kan bestå av olika kombinationer av ex R och C

Kombinationen Z1=R1//C1 och Z2=R2//C2 ger möjlighet

till valfri placering av reell pol och nollställe.