Skriftligt prov i ANALOG ELEKTRONIK

Dataingenjörslinjen 3, Elektroingenjörslinjen 3

2006.01.10

Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling, Kursbok ”Bengt Molin”

Redovisa val av komponentvärden. Motivera lösningarna!!!

1.

a)	Dimensionera ett GE-steg med transistorn BC 547B. Stegets emittermotstånd 	skall vara oavkopplat. Dimensionera för Ic=1mA, E=15V, URE=1V frekvensområde 50-	25000 Hz. Steget belastas med RL=5k(.		3p

b)	Dimensionera de två kopplingskondensatorerna för fu=35Hz

Rg=0 (Generator resistansen)							3p

c)	Hur stor blir spänningsförstärkningen vid medelhöga frekvenseer?		2p

2.

En förstärkare kan beskrivas med nedanstående modell.

- Hur stor är A1 då (UT/IN( har en asymtotisk lutning av –20dB/dekad ovanför brytfrekvensen bestämd av R=10k( och C=16nF samt att polen f2 bestämd av

R2=100( och C2=1.6nF skall ligga på nivån (UT/IN(=20dB.

Efter f2 är den asymtotiska lutningen –40dB/dekad fram till f3.	4p

b)	Bestäm fasvridningen för UT/IN då (UT/IN(=0dB		2p

- Vid vilket värde på ( (i det motkopplade systemet)är systemet på gränsen

till instabilt ?	2p

3.

a)	Beräkna brusspänningen på utgången i nedanstående förstärkare.

Brusbandbredden är nedåt begränsat till 100Hz och uppåt av RC-länken på utgången av OP-förstärkaren. OP-förstärkaren är av typen 5534A. Antag konstant in= (0.4pA/(Hz) och en=(4.5nV/(Hz) inom den givna brusbandbredden.		6p

b)	Vilken av de ingående brusbidragen i ovanstående förstärkare bidrar till mest brus?											2p

4.

Härled ett uttryck för förstärkningen i bodes normalform för nedanstående koppling. 											4p

Skissera amplitudkurvan med angivande av uttryck för nivåer och brytfrekvens	4p

5.

a) Nämn några olika sätt och fkn för att stabilisera amplituden hos en wienoscillator? 											3p

b) Vad menas med brusbandbredd?							2p

c) Vad krävs för att en ocillator skall självsvänga?					3p

Några Formler:

Stabilitet

Avkopplingskondensatorn

Kopplingskondensatorn utgången

En filterlänk

Där Z1, Z2 kan bestå av olika kombinationer av ex R och C

Kombinationen Z1=R1//C1 och Z2=R2//C2 ger möjlighet

till valfri placering av reell pol och nollställe.

# Text boxes

-

+

ut

in

R1

R2

C2

h11

h21