Skriftligt Prov i Analog elektronik, A 4p, ETAA 34.

Mid Sweden University, Sundsvall, 070110

Hjälpmedel:	Miniräknare, Godtycklig formelsamling.

Motivera lösningarna!!! Redovisa val av komponentvärden. Bodediagram ska vara minst 5x10cm och tydligt ritade på rutat papper med både amplitud och fas.

Preliminära betygsgränser:	U:	– 18

3.	19 – 25

4.	26 – 32

5.	33 – 39

Lycka till!!

/Kent

- Motkoppling och stabilitet

  - Vad finns det för fördelar med att motkoppla	(2p)

  - Vad finns det för nackdelar med motkoppling	(1p)

  - Vad är amplitud resp. fasmarginal. Skissa gärna i ett Bode- eller 
Nyqvistdiagram.	(2p)

  - Skissa en typisk frekvensgång AV=f(f) för en förstärkare både med och 
utan motkoppling.	(1p)

  - Vilken är den huvudsakliga parameter som man vill påverka vid stabilitetskompensering av en förstärkare	(1p)

  - I vilket förstärkningsområde är det störst risk för instabilitet?	(1p)

(8p)

- Bodediagram

Härled ett uttryck för förstärkningen i Bodes normalform för nedanstående koppling.	(4p)

Skissera ett Bode-diagram med angivande av uttryck för nivåer och brytfrekvens	(4p)

(8p)

- Brus

En OP-förstärkare som skall användas i en koppling har enligt databladet:

Ingångsbrusspänning

Ingångsbrusström

Förstärkningsbandbredd	20MHz	(gain-bandwidth product)

Förstärkaren kopplas till en detektor med 2kΩ utgångsresistans och 10 μV signalspänning.

Beräkna signal till brus förhållandet för förstärkaren.

(8p)

- Gemensam emitter med icke avkopplad RE.

  - Rita kretsschema samt småsignalschema för ett icke avkopplat GE steg.	(2p)

  - Use the small signal schematic to show that 
	(2p)

  - Konstruera ett icke avkopplat GE steg med en BC547C transistor med småsignalsparametrar enligt graferna nedan, där hfe=βdc=βac, hie=rπ. Kretsen ska matas med +10 V och förstärkningen ska vara så nära 10 som möjligt, ROUT≤1kΩ and RIN>10kΩ. Från lösningarna ska man lätt kunna identifiera följande parametrar: IC, IB, IR2 och extraherade värden på βac och rπ från databladet.	(4p)

(8p)

- Förstärkarens frekvensegenskaper

Förstärkaren designad i föregående uppgift kopplas till en generator med UGtop=100V, RG=5kΩ och en last på RL=5kΩ. 
Observera att om du inte kunnat lösa föregående uppgift tillfredställande du kan använda dig av de specificerade värdena istället (AV=5, ROUT=1kΩ and RIN=10kΩ) och anta övriga komponentvärden om det behövs.

  - Rita ett schematiskt kretsdiagram för system där själva förstärkaren ersätts med en förstärkaremodell istället.	(1p)

  - Vad blir amplituden på utgången vid mellanhöga frekvenser?	(2p)

  - Beräkna de två kapacitanserna C1, C2 alla för en individuell nedre gränsfrekvens på 1kHz (Gränsfrekvensen för hela förstärkaren tillåts bli högre).	(2p)

  - Beräkna den övre gränsfrekvensen med då bas-kollektor kapacitansen 
är CGC=4pF.	(2p)

(7p)

Några Formler:

Stabilitet

Avkopplingskondensatorn

Kopplingskondensatorn utgången

Signal to Noise ratio

En filterlänk

Där Z1, Z2 kan bestå av olika kombinationer av ex R och C

# Text boxes

R2

R1

in

ut

-

+

C2

-A

ut

in

C

-A

ut

in

C(1+A)

Miller kapacitansen

R1      C

R2

C           R2

R1

H(f)

f

H(f)

f

Några filter